## Slide 1: Edge 디바이스 리눅스 BSP

## Slide 2
웹 서버 만들기
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #11 python flask 1편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# flask를 이용해 간단한 웹사이트 만들기
#
from flask import Flask # flask 모듈을 불러움
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
@app.route('/') # 기본 주소
def hello(): # 해당 주소에서 실행되는 함수 정의 (뷰함수)
return "Hello Flask!" # 반드시 return이 있어야하며, 해당 값을 화면에 보여줌
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
server.py
브라우저 주소 창 : 192.168.1.4:8080
$ sudo python server.py

## Slide 3
LED 켜고 끄기

## Slide 4
LED 켜고 끄기 1
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #12 python flask 2편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# flask를 이용해 웹사이트에서 라즈베리파이의 LED를 제어하는 코드
#
from flask import Flask # flask 모듈을 불러움
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
red_pin = 14 # 빨간 LED 핀은 라즈베리파이 GPIO 14번핀으로
green_pin = 15 # 초록 LED 핀은 라즈베리파이 GPIO 15번핀으로
blue_pin = 18 # 파란 LED 핀은 라즈베리파이 GPIO 18번핀으로
GPIO.setup(red_pin, GPIO.OUT) # 각각 LED 핀들을 출력으로 설정
GPIO.setup(green_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(blue_pin, GPIO.OUT)
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
@app.route('/') # 기본 주소
def hello(): # 해당 주소에서 실행되는 함수 정의
return "LED 제어를 위해 주소창을 변경하세요"
# 반드시 return이 있어야하며, 해당 값을 화면에 보여줌
ledToggle1.py

## Slide 5
LED 켜고 끄기 1
@app.route('/red_on') # IP주소:port/red_on 을 입력하면 나오는 페이지
def red_on(): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
GPIO.output(red_pin, GPIO.HIGH) # 빨간 LED 핀에 HIGH 신호 인가(LED 켜짐)
return "red LED on" # 뷰함수의 리턴값
@app.route('/green_on') # IP주소:port/green_on 을 입력하면 나오는 페이지
def green_on(): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
GPIO.output(green_pin, GPIO.HIGH) # 초록 LED 핀에 HIGH 신호 인가(LED 켜짐)
return "green LED on"
@app.route('/blue_on')
def blue_on():
GPIO.output(blue_pin, GPIO.HIGH)
return "blue LED on"
@app.route('/off') # IP주소:port/off 를 입력하면 나오는 페이지
def off(): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
GPIO.output(red_pin, GPIO.LOW) # 각각의 LED핀에 LOW 신호를 인가하여 LED 끔
GPIO.output(green_pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(blue_pin, GPIO.LOW)
return "all LED off"
@app.route('/clean_up')
def clean_up():
GPIO.cleanup()
return "clean up"
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
ledToggle1.py

## Slide 6
LED 켜고 끄기 2
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #13 python flask 3편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트의 버튼을 이용해 라즈베리파이의 LED를 제어하는 코드
#
from flask import Flask, render_template, url_for, redirect # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
led_pin_dict = {'red': 14, 'green': 15, 'blue': 18} # LED 핀들을 딕셔너리 변수로 선언
GPIO.setup(led_pin_dict['red'], GPIO.OUT) # 각각의 LED 핀들을 출력으로 설정
GPIO.setup(led_pin_dict['green'], GPIO.OUT)
GPIO.setup(led_pin_dict['blue'], GPIO.OUT) # 각각 LED의 현재 상태를 나타내는 변수
led_state_dict = {'red':0, 'green':0, 'blue':0}
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
@app.route('/') # 기본 주소
def home(): # 여기서 ledControll.html을 화면에 보여주며, LED 현황을 전달
return render_template(' ledControll.html', led_state_dict = led_state_dict)
ledControll.py

## Slide 7
LED 켜고 끄기 2
@app.route('/<color>/<int:state>') # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 주소
def LED_control(color, state): # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 뷰함수
led_state_dict[color] = state # color와 state를 전달받아 LED 현황을 갱신함
# 참고: color와 state를 전달받는 부분은 index.html 부분에 코드가 있음
GPIO.output(led_pin_dict['red'], led_state_dict['red'])
GPIO.output(led_pin_dict['green'], led_state_dict['green'])
GPIO.output(led_pin_dict['blue'], led_state_dict['blue'])
# LED 현황을 적용하여 LED를 실제로 켜고 끔
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
ledControll.py

## Slide 8
LED 켜고 끄기 2
@app.route('/all/<int:state>') # 모든 LED를 한번에 제어하는 주소
def whole_control(state): # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 뷰함수
if state is 0: # state를 전달받아 LED 현황을 갱신함
# 참고: state를 전달받는 부분은 index.html 부분에 코드가 있음
led_state_dict['red']=0 # state가 0이면 LED 현황을 모두 끔으로 해둠
led_state_dict['green']=0
led_state_dict['blue']=0
elif state is 1:
led_state_dict['red']=1
led_state_dict['green']=1
led_state_dict['blue']=1
# LED 현황을 적용하여 LED를 실제로 켜고 끔
GPIO.output(led_pin_dict['red'], led_state_dict['red'])
GPIO.output(led_pin_dict['green'], led_state_dict['green'])
GPIO.output(led_pin_dict['blue'], led_state_dict['blue'])
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
ledControll.py

## Slide 9
LED 켜고 끄기 2
<html>
<head>
<!--공대선배 라즈베리 파이썬 #13 라즈베리파이 제어용 웹사이트 만들기 html 파일-->
<!--https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>LED CONTROLLER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>Web에서 라즈베리파이의 LED 제어하기</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>적,녹,청 LED 각각 제어</h3>
<!--p는 위아래로 한줄 띄어서 글자를 써줌-->
<p style="color: red;">
<!--b는 글자를 굵게(bold) 표시함-->
<b>빨간색 LED: </b>
<!--버튼을 만들어서, 버튼을 누르면 파이썬 코드의 LED_control 함수가 실행됨-->
<!--color와 state는 함수의 입력인자-->
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
templates/ledControll.html

## Slide 10
LED 켜고 끄기 2
<p style="color: green;">
<b>초록색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<p style="color: blue;">
<b>파란색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<hr>
<h3>전체 LED 한번에 제어</h3>
<p style="padding-left:50px;">
<a href="{{ url_for('whole_control', state=1) }}"> <input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<hr>
</div>
</body>
</html>

## Slide 11
버튼 상태 값 표현하기

## Slide 12
버튼 상태 값 표현하기
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #14 python flask 4편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트에서 라즈베리파이의 현재 상태(스위치 눌림 여부, 센서값 등)를 확인하는 코드
#
from flask import Flask, render_template # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
sw_pin_list = [14, 15, 18] # 3개의 스위치 핀을 list형 변수로 선언
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
# 각각의 스위치 핀들을 풀다운 저항이 있는 입력으로 설정
GPIO.setup(sw_pin_list[0], GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(sw_pin_list[1], GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(sw_pin_list[2], GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
buttonState.py

## Slide 13
버튼 상태 값 표현하기
sw_state_list = [0, 0, 0] # 스위치의 눌림여부를 기록한 list형 변수 선언
@app.route('/') # 기본 주소
def home():
for ii in range(3): # 스위치의 눌림여부를 현황 변수에 저장
sw_state_list[ii] = GPIO.input(sw_pin_list[ii])
return render_template(‘buttonState.html', sw_state_list = sw_state_list)
#buttonState.html에 스위치의 눌림 여부 현황을 전달
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
buttonState.py

## Slide 14
버튼 상태 값 표현하기
<html>
<head>
<!--공대선배 라즈베리 파이썬 #13 라즈베리파이 제어용 웹사이트 만들기 html 파일-->
<!--https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>RASPBERRY PI STATE VIEWER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
<!--1초마다 웹사이트 새로고침을 하여 라즈베리파이의 상태를 갱신-->
<meta http-equiv="refresh" content="1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>라즈베리파이의 스위치 눌림여부를 웹사이트로 전달</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
buttonState.html

## Slide 15
버튼 상태 값 표현하기
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>각각의 스위치 상태</h3>
<!--p는 위아래로 한줄 띄어서 글자를 써줌-->
<p style="color: red;">
<!--led_state_dict 'red'의 요소가 1이면 빨간 LED: 켜짐 으로 출력됨-->
<!--b는 글자를 굵게(bold) 표시함-->
<b>왼쪽 스위치: {% if sw_state_list[0]!=0 %} 켜짐
{% elif sw_state_list[0]==0 %} 꺼짐
{% endif %}
</b>
</p>
<p style="color: green;">
<b>중간 스위치: {% if sw_state_list[1]!=0 %} 켜짐
{% elif sw_state_list[1]==0 %} 꺼짐
{% endif %}
</b>
</p>
<p style="color: blue;">
<b>오른쪽 스위치: {% if sw_state_list[2]!=0 %} 켜짐
{% elif sw_state_list[2]==0 %} 꺼짐
{% endif %}
</b>
</p>
<hr>
</div>
</body>
</html>
buttonState.html

## Slide 16
LED 3초간 켜기
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #15 python flask 5편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가 3초간 켜졌다가 꺼지는 코드
#
from flask import Flask, render_template, url_for, redirect # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
import time # 시간 관련 모듈 불러옴
import threading # 스레드 관련 모듈 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
led_pin_dict = {'red': 14, 'green': 15, 'blue': 18} # LED 핀들을 딕셔너리 변수로 선언
GPIO.setup(led_pin_dict['red'], GPIO.OUT) # 각각의 LED 핀들을 출력으로 설정
GPIO.setup(led_pin_dict['green'], GPIO.OUT)
GPIO.setup(led_pin_dict['blue'], GPIO.OUT)
thread_state = {'red':0, 'green':0, 'blue':0} # 각각의 스레드의 상태를 나타내는 변수(0이면 진행상황 안보임(대기), 1이면 보임(실행))
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
led3Sec.py

## Slide 17
# 외부 변수인 thread_state[color]의 값이 1이면 LED를 3초간 켜주고 꺼줌
# 꺼주고 난 뒤에 thread_state[color]를 0으로 만들어주어서 다시 켜지지 않음
# 다시 켜려면 웹사이트의 버튼을 눌러서 thread_state[color]를 1로 만들어주어야 함
def LED_on_3_sec_core(color): # 3초간 LED를 켜주는 함수 선언
while True: # 무한루프
past_time = int(time.time()) # 과거시간 측정(정수로)
while thread_state[color]: # 해당 컬러의 스레드 상태가 1이면(0이면 과거시간만 측정함)
GPIO.output(led_pin_dict[color], GPIO.HIGH) # 해당 컬러의 LED를 켜줌
current_time = int(time.time()) # 현재시간 측정
if current_time - past_time > 3: # 현재시간 - 과거시간이 3초 이상이면(3초가 지나면)
GPIO.output(led_pin_dict[color], GPIO.LOW) # 3초가 지났으니 LED를 꺼줌
thread_state[color] = False # 해당 컬러의 스레드 상태를 0으로 해줌(더이상 켜고 꺼지지 않음)
# 3개의 색상에 해당하는 스레드를 만들어줌(위의 함수를 백그라운드에서 계속 돌리는 것)
thread_dict = {'red': threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('red', )),
'green' : threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('green', )),
'blue': threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('blue', ))}
# 만든 스레드들을 실행시킴
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']:
thread_dict[color_idx].start()
@app.route('/') # 기본 주소
def home(): # 여기서 led3sec.html을 화면에 보여줌
return render_template(‘led3sec.html')
LED 3초간 켜기
led3Sec.py

## Slide 18
@app.route('/<color>/<int:state>') # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 주소(ON, OFF 버튼을 눌렀을때 실행됨)
def LED_control(color, state): # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 뷰함수
thread_state[color] = False # 해당 color의 스레드를 대기로(ON, OFF 버튼 누른게 우선)
GPIO.output(led_pin_dict[color], state) # 입력받은 color와 state를 바탕으로 LED를 조절해줌
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/<color>') # 각각의 LED를 3초간 켜고 끄기 위한 주소(3 sec 버튼을 눌렀을 때 실행됨)
def LED_on_3_sec(color): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
thread_state[color] = True # 해당 컬러의 스레드 상태 변수를 1로 만들어서 3초간 켜졌다 끄게 해줌(실행)
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/all/<int:state>') # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 주소
def whole_control(state): # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 뷰함수
if state is 0 or state is 1: # 입력받은 state가 0이나 1(ON, OFF 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
thread_state[color_idx] = False # 모든 스레드를 대기로
GPIO.output(led_pin_dict[color_idx], state) # 각각의 LED 핀들에 state를 인가해서 켜거나 꺼줌
elif state is 2: # 입력받은 state가 2이면(3 sec 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
thread_state[color_idx] = True # 모든 스레드를 실행으로(3초간 켰다가 꺼줌)
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
LED 3초간 켜기
led3Sec.py

## Slide 19
<html>
<head>
<!--
공대선배 라즈베리 파이썬 #15 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가
3초간 켜졌다가 꺼지는 코드 html 파일
채널 주소 : https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA
-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>LED CONTROLLER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>Web에서 라즈베리파이의 LED 제어하기1: 3초간 켜고 끄기</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>적,녹,청 LED 각각 제어</h3>
led3sec.html
LED 3초간 켜기

## Slide 20
<!--p는 위아래로 한줄 띄어서 글자를 써줌-->
<p style="color: red;">
<!--b는 글자를 굵게(bold) 표시함-->
<b>빨간색 LED: </b>
<!--버튼을 만들어서, 버튼을 누르면 파이썬 코드의 LED_control, LED_on_3_sec 함수가 실행됨-->
<!--color와 state는 함수의 입력인자-->
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='red') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_control 함수가 실행되며, 함수에 color와 state를 넘겨줌-->
<!--3 sec 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_on_3_sec 함수가 실행되며, 함수에 color를 넘겨줌-->
</p>
<p style="color: green;">
<b>초록색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='green') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<p style="color: blue;">
<b>파란색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='blue') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<hr>
led3sec.html
LED 3초간 켜기

## Slide 21
<h3>전체 LED 한번에 제어</h3>
<p style="padding-left:50px;">
<a href="{{ url_for('whole_control', state=1) }}"> <input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=2) }}"> <input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 0 혹은 1을 넘겨줌-->
<!--3 sec 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 2를 넘겨줌-->
</p>
<hr>
</div>
</body>
</html>
led3sec.html
LED 3초간 켜기

## Slide 22
LED 1초 간격 켜고 끄기
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #16 python flask 6편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가 1초간격으로 깜빡이는 코드
#
from flask import Flask, render_template, url_for, redirect # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
import time # 시간 관련 모듈 불러옴
import threading # 스레드 관련 모듈 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
led_pin_dict = {'red': 14, 'green': 15, 'blue': 18} # LED 핀들을 딕셔너리 변수로 선언
GPIO.setup(led_pin_dict['red'], GPIO.OUT) # 각각의 LED 핀들을 출력으로 설정
GPIO.setup(led_pin_dict['green'], GPIO.OUT)
GPIO.setup(led_pin_dict['blue'], GPIO.OUT)
thread_state = {'red':0, 'green':0, 'blue':0} # 각각의 스레드의 상태를 나타내는 변수(0이면 진행상황 안보임(비활성), 1이면 보임(활성))
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
led1sec.py

## Slide 23
# 외부 변수인 thread_state[color]의 값이 1이면 LED를 1초간격으로 켜주고 꺼줌
# 사실 LED 상태를 1초마다 갱신을 해주다가, thread_state[color]가 1일때만 LED 핀에 반영을 해주는 것
def LED_blink_core(): # 3초간 LED를 켜주는 함수 선언
past_time = int(time.time()) # 과거시간 측정(정수로)
led_state_dict = {'red': 0, 'green': 0, 'blue': 0} # LED의 현재상태를 나타내는 변수
while True: # 무한루프
current_time = int(time.time()) # 현재시간 측정(정수로)
if current_time - past_time > 0.9: # 현재시간 - 과거시간이 1초 이상이면(1초가 지나면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 모든 색상(3가지)에 대해
led_state_dict[color_idx] = not led_state_dict[color_idx] # LED의 현재 상태 토글
if thread_state[color_idx]: # 해당 컬러의 스레드 상태가 1이면(스레드를 실행하도록 설정하면)
GPIO.output(led_pin_dict[color_idx], led_state_dict[color_idx]) # 해당 LED 핀에 LED 상태를 반영(켜주거나 꺼주도록)
past_time = current_time # 과거시간을 현재시간으로 갱신
# 3개의 색상에 해당하는 스레드를 만들어줌(위의 함수를 백그라운드에서 계속 돌리는 것)
thread = threading.Thread(target=LED_blink_core, args=())
# 만든 스레드를 실행시킴
thread.start()
@app.route('/') # 기본 주소
def home(): # 여기서 led1sec.html을 화면에 보여줌
return render_template(‘led1sec.html')
LED 1초 간격 켜고 끄기
led1sec.py

## Slide 24
@app.route('/<color>/<int:state>') # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 주소(ON, OFF 버튼을 눌렀을때 실행됨)
def LED_control(color, state): # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 뷰함수
thread_state[color] = False # 해당 color의 스레드를 대기로(ON, OFF 버튼 누른게 우선)
GPIO.output(led_pin_dict[color], state) # 입력받은 color와 state를 바탕으로 LED를 조절해줌
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/<color>') # 각각의 LED를 1초간격으로 깜빡이게 하기 위한 주소(blink 버튼을 눌렀을 때 실행됨)
def LED_blink(color): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
thread_state[color] = True # 해당 컬러의 스레드 상태 변수를 1로 만들어서 깜빡이게 해줌(실행)
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/all/<int:state>') # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 주소
def whole_control(state): # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 뷰함수
if state is 0 or state is 1: # 입력받은 state가 0이나 1(ON, OFF 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
thread_state[color_idx] = False # 모든 스레드를 대기로
GPIO.output(led_pin_dict[color_idx], state) # 각각의 LED 핀들에 state를 인가해서 켜거나 꺼줌
elif state is 2: # 입력받은 state가 2이면(blink 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
thread_state[color_idx] = True # 모든 스레드를 실행으로(깜빡이게 해줌)
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
LED 1초 간격 켜고 끄기
led1sec.py

## Slide 25
LED 1초 간격 켜고 끄기
<html>
<head>
<!--
공대선배 라즈베리 파이썬 #16 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가 1초 간격으로 깜빡이는 코드 html 파일
채널 주소 : https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA
-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>LED CONTROLLER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>Web에서 라즈베리파이의 LED 제어하기2: 1초 간격으로 깜빡이게 하기</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>적,녹,청 LED 각각 제어</h3>
<!--p는 위아래로 한줄 띄어서 글자를 써줌-->
<p style="color: red;">
<!--b는 글자를 굵게(bold) 표시함-->
led1sec.html

## Slide 26
LED 1초 간격 켜고 끄기
<b>빨간색 LED: </b>
<!--버튼을 만들어서, 버튼을 누르면 파이썬 코드의 LED_control, LED_blink 함수가 실행됨-->
<!--color와 state는 함수의 입력인자-->
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='red') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_control 함수가 실행되며, 함수에 color와 state를 넘겨줌-->
<!--blink 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_blink 함수가 실행되며, 함수에 color를 넘겨줌-->
</p>
<p style="color: green;">
<b>초록색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='green') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
led1sec.html

## Slide 27
LED 1초 간격 켜고 끄기
<p style="color: blue;">
<b>파란색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='blue') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<hr>
<h3>전체 LED 한번에 제어</h3>
<p style="padding-left:50px;">
<a href="{{ url_for('whole_control', state=1) }}"> <input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=2) }}"> <input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 0 혹은 1을 넘겨줌-->
<!--3 sec 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 2를 넘겨줌-->
</p>
<hr>
</div>
</body>
</html>
led1sec.html

## Slide 28
LED 3초 켜고 1초 깜박임
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #17 python flask 7편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가 3초 후에 꺼지는 + 1초간격으로 깜빡이는 코드
#
from flask import Flask, render_template, url_for, redirect # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
import time # 시간 관련 모듈 불러옴
import threading # 스레드 관련 모듈 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
led_pin_dict = {'red': 14, 'green': 15, 'blue': 18} # LED 핀들을 딕셔너리 변수로 선언
GPIO.setup(led_pin_dict['red'], GPIO.OUT) # 각각의 LED 핀들을 출력으로 설정
GPIO.setup(led_pin_dict['green'], GPIO.OUT)
GPIO.setup(led_pin_dict['blue'], GPIO.OUT)
# 각각의 두 종류 스레드의 상태를 나타내는 변수(0이면 진행상황 안보임(대기), 1이면 보임(실행))
blink_thread_state = {'red':0, 'green':0, 'blue':0}
time_thread_state = {'red':0, 'green':0, 'blue':0}
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
led3sec1sec.py

## Slide 29
# 외부 변수인 thread_state[color]의 값이 1이면 LED를 3초간 켜주고 꺼줌
# 꺼주고 난 뒤에 thread_state[color]를 0으로 만들어주어서 다시 켜지지 않음
# 다시 켜려면 웹사이트의 버튼을 눌러서 thread_state[color]를 1로 만들어주어야 함
def LED_on_3_sec_core(color): # 3초간 LED를 켜주는 함수 선언
while True: # 무한루프
past_time = int(time.time()) # 과거시간 측정(정수로)
while time_thread_state[color]: # 해당 컬러의 스레드 상태가 1이면(0이면 과거시간만 측정함)
GPIO.output(led_pin_dict[color], GPIO.HIGH) # 해당 컬러의 LED를 켜줌
current_time = int(time.time()) # 현재시간 측정
if current_time - past_time > 2.9: # 현재시간 - 과거시간이 3초 이상이면(3초가 지나면)
GPIO.output(led_pin_dict[color], GPIO.LOW) # 3초가 지났으니 LED를 꺼줌
time_thread_state[color] = False # 해당 컬러의 스레드 상태를 0으로 해줌(더이상 켜고 꺼지지 않음)
# 외부 변수인 thread_state[color]의 값이 1이면 LED를 1초간격으로 켜주고 꺼줌
# 사실 LED 상태를 1초마다 갱신을 해주다가, thread_state[color]가 1일때만 LED 핀에 반영을 해주는 것
def LED_blink_core(): # 3초간 LED를 켜주는 함수 선언
past_time = int(time.time()) # 과거시간 측정(정수로)
led_state_dict = {'red': 0, 'green': 0, 'blue': 0} # LED의 현재상태를 나타내는 변수
while True: # 무한루프
current_time = int(time.time()) # 현재시간 측정(정수로)
if current_time - past_time > 0.9: # 현재시간 - 과거시간이 1초 이상이면(1초가 지나면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 모든 색상(3가지)에 대해
led_state_dict[color_idx] = not led_state_dict[color_idx] # LED의 현재 상태 토글
if blink_thread_state[color_idx]: # 해당 컬러의 스레드 상태가 1이면(스레드를 실행하도록 설정하면)
GPIO.output(led_pin_dict[color_idx], led_state_dict[color_idx]) # 해당 LED 핀에 LED 상태를 반영(켜주거나 꺼주도록)
past_time = current_time # 과거시간을 현재시간으로 갱신
led3sec1sec.py
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 30
# 3개의 색상에 해당하는 스레드를 2종류 만들어줌(위의 함수를 백그라운드에서 계속 돌리는 것)
blink_thread = threading.Thread(target=LED_blink_core, args=())
time_thread_dict = {'red': threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('red', )),
'green' : threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('green', )),
'blue': threading.Thread(target=LED_on_3_sec_core, args=('blue', ))}
# 각 스레드들을 모두 실행
blink_thread.start()
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']:
time_thread_dict[color_idx].start()
@app.route('/') # 기본 주소
def home(): # 여기서 led3sec1sec.html을 화면에 보여줌
return render_template(‘led3sec1sec.html')
@app.route('/<color>/<int:state>') # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 주소(ON, OFF 버튼을 눌렀을때 실행됨)
def LED_control(color, state): # 각각의 LED를 켜고 끄기 위한 뷰함수
time_thread_state[color] = False # 해당 color의 스레드가 실행중이면 대기로(ON, OFF 버튼 누른게 우선)
blink_thread_state[color] = False #
GPIO.output(led_pin_dict[color], state) # 입력받은 color와 state를 바탕으로 LED를 조절해줌
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/<color>/time') # 각각의 LED를 3초간 켜고 끄기 위한 주소(3 sec 버튼을 눌렀을 때 실행됨)
def LED_on_3_sec(color): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
blink_thread_state[color] = False # 해당 컬러의 깜빡임 스레드를 대기로
time_thread_state[color] = True # 해당 컬러의 3초 스레드를 실행으로
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
led3sec1sec.py
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 31
@app.route('/<color>/blink') # 각각의 LED를 1초간격으로 깜빡이게 하기 위한 주소(blink 버튼을 눌렀을 때 실행됨)
def LED_blink(color): # 해당 페이지의 뷰함수 정의
time_thread_state[color] = False # 해당 color의 3초 스레드를 대기로
blink_thread_state[color] = True # 해당 컬러의 깜빡임 스레드를 실행으로
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
@app.route('/all/<int:state>') # 모든 LED를 한번에 제어하는 주소
def whole_control(state): # 모든 LED를 한번에 제어하기 위한 뷰함수
if state is 0 or state is 1: # 입력받은 state가 0이나 1(ON, OFF 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
time_thread_state[color_idx] = False # 모든 스레드를 대기로
blink_thread_state[color_idx] = False #
GPIO.output(led_pin_dict[color_idx], state) # 각각의 LED 핀들에 state를 인가해서 켜거나 꺼줌
elif state is 2: # 입력받은 state가 2이면 (blink 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
time_thread_state[color_idx] = False # 해당 color의 3초 스레드는 대기로
blink_thread_state[color_idx] = True # 해당 color의 깜빡임 스레드는 실행으로
elif state is 3: # 입력받은 state가 3이면 (3 sec 버튼을 눌렀으면)
for color_idx in ['red', 'green', 'blue']: # 각각의 색상값에 대해
blink_thread_state[color_idx] = False # 해당 color의 깜빡임 스레드는 대기로
time_thread_state[color_idx] = True # 해당 color의 3초 스레드는 실행으로
return redirect(url_for('home')) # LED 제어가 끝나면 기본주소로 돌아감
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
led3sec1sec.py
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 32
<html>
<head>
<!--
공대선배 라즈베리 파이썬 #17 웹사이트의 버튼을 누르면 LED가 3초 후에 꺼지는 + 1초간격으로 깜빡이는 코드 html 파일
채널 주소 : https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA
-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>LED CONTROLLER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>Web에서 라즈베리파이의 LED 제어하기3: 3초간 켜고 끄기 + 1초간격 깜빡임</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>적,녹,청 LED 각각 제어</h3>
<!--p는 위아래로 한줄 띄어서 글자를 써줌-->
<p style="color: red;">
<!--b는 글자를 굵게(bold) 표시함-->
led3sec1sec.html
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 33
<b>빨간색 LED: </b>
<!--버튼을 만들어서, 버튼을 누르면 파이썬 코드의 LED_control, LED_blink, LED_on_3_sec 함수가 실행됨-->
<!--color와 state는 함수의 입력인자-->
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='red') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='red') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='red', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_control 함수가 실행되며, 함수에 color와 state를 넘겨줌-->
<!--3 sec 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_on_3_sec 함수가 실행되며, 함수에 color를 넘겨줌-->
<!--blink 버튼을 누르면 파이썬 파일의 LED_blink 함수가 실행되며, 함수에 color를 넘겨줌-->
</p>
<p style="color: green;">
<b>초록색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='green') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='green') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='green', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
<p style="color: blue;">
<b>파란색 LED: </b>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=1) }}"><input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_blink', color='blue') }}"><input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_on_3_sec', color='blue') }}"><input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('LED_control', color='blue', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
</p>
led3sec1sec.html
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 34
<hr>
<h3>전체 LED 한번에 제어</h3>
<p style="padding-left:50px;">
<a href="{{ url_for('whole_control', state=1) }}"> <input type="button" value="ON" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=2) }}"> <input type="button" value="blink" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=3) }}"> <input type="button" value="3 sec" ></a>
<a href="{{ url_for('whole_control', state=0) }}"> <input type="button" value="OFF"> </a>
<!--ON, OFF 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 0 혹은 1을 넘겨줌-->
<!--blink 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 2를 넘겨줌-->
<!--3 sec 버튼을 누르면 파이썬 파일의 whole_control 함수가 실행되며, 함수에 state 3를 넘겨줌-->
</p>
<hr>
</div>
</body>
</html>
led3sec1sec.html
LED 3초 켜고 1초 깜박임

## Slide 35
서보 모터

## Slide 36
#
# 공대선배 라즈베리파이썬 #20 python flask 10편
# youtube 바로가기: https://www.youtube.com/c/공대선배
# 웹사이트의 버튼, 슬라이더 바를 이용해 서보모터를 제어하는 코드
#
from flask import Flask, render_template, request # flask 모듈과 관련함수 불러옴
import RPi.GPIO as GPIO # 라즈베리파이 GPIO 관련 모듈을 불러옴
import time # 시간 관련 모듈을 불러옴
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO 핀들의 번호를 지정하는 규칙 설정
servo_pin = 14 # 서보핀은 라즈베리파이 GPIO 14번핀으로
GPIO.setup(servo_pin, GPIO.OUT) # 서보핀을 출력으로 설정
servo = GPIO.PWM(servo_pin, 50) # 서보핀을 PWM 모드 50Hz로 사용
servo.start(0) # 서보모터의 초기값을 0으로 설정
servo_min_duty = 3 # 최소 듀티비를 2으로
servo_max_duty = 12 # 최대 듀티비를 13로
current_deg = 90 # 현재 각도를 90도로
서보 모터
servoMotor.py

## Slide 37
def set_servo_degree(degree): # 각도를 입력하면 듀티비를 알아서 설정해주고 서보모터를 움직이는 함수
# #8.5편에 나온 방법대로 서보모터가 떨리지 않게 함
# 각도는 최소0, 최대 180으로 설정
GPIO.setup(servo_pin, GPIO.OUT) # 모터를 움직여야 하니 서보핀을 출력으로 설정
past_time = time.time() # 과거 시간을 기록
if degree > 180: # 입력받은 각도를 0~180도 사이로 재조정
degree = 180
elif degree < 0:
degree = 0
duty = servo_min_duty+(degree*(servo_max_duty-servo_min_duty)/180.0) # 각도를 듀티비로 환산
# 환산한 듀티비를 서보모터에 전달
servo.ChangeDutyCycle(duty) # 해당 각도대로 서보모터를 움직임
while True: # 이부분은 sleep(0.5)와 같음(움직이는 시간동안 대기)
current_time = time.time()
if current_time - past_time > 0.5:
break
GPIO.setup(servo_pin, GPIO.IN) # 0.5초간 기다린 후 서보핀을 입력으로 설정(서보모터가 움직이지 않음)
return degree # 입력받은 각도를 출력
set_servo_degree(current_deg)
app = Flask(__name__) # Flask라는 이름의 객체 생성
서보 모터
servoMotor.py

## Slide 38
@app.route('/') # 기본 주소
def home(): # 여기서 servoMotor.html을 화면에 보여주며, 서보모터 각도를 전달
return render_template(‘servomotor.html', deg=current_deg)
@app.route('/servo_control') # 서보모터를 제어하기 위한 주소
def servo_control(): # 서보모터를 제어하기 위한 뷰함수
deg = request.args.get('deg') # html파일에서 각도를 입력받음
deg = int(deg) # 각도를 정수형으로 바꿔주고 적절한 범위로바꿔줌
if deg < 0: deg = 0
elif deg > 180: deg = 180
deg = set_servo_degree(deg) # 서보모터 각도를 바꿔줌
# index#20.html로 돌아가는데, 이때, deg 값을 넘겨줌(이 넘겨준 값은 html에서 사용할 수 있음)
return render_template('index4#20.html', deg=deg)
if __name__ == "__main__": # 웹사이트를 호스팅하여 접속자에게 보여주기 위한 부분
app.run(host="192.168.1.4", port = "8080")
# host는 현재 라즈베리파이의 내부 IP, port는 임의로 설정
# 해당 내부 IP와 port를 포트포워딩 해두면 외부에서도 접속가능
서보 모터
servoMotor.py

## Slide 39
<html>
<head>
<!--
공대선배 라즈베리 파이썬 #20 웹사이트의 버튼, 슬라이더 바를 이용해 서보모터를 제어하는 코드 html 파일
채널 주소 : https://www.youtube.com/channel/UCsiwB64NJe1JYFZ6iUeFQqA
-->
<!--title은 브라우저 맨 위(제목표시줄)에 나오는 내용을 결정-->
<title>SERVO CONTROLLER</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1">
</head>
<body>
<!--본문 시작. h1은 가장 큰 글씨로 글자를 써줌-->
<h1>Web에서 라즈베리파이의 서보모터 제어하기</h1>
<!--hr은 수평 가로줄을 그려줌-->
<hr>
서보 모터
servomMotor.html

## Slide 40
<div style="padding-left:20px;">
<!--h3는 중간크기 글씨로 글자를 써줌-->
<h3>서보모터 제어</h3>
<!--
html에서 파이썬으로 변수값을 보낼때, GET, POST 두가지 방식중 하나를 사용해서 넘겨줌
여기서는 GET 방식을 사용함. 또한 변수값 전송은 form 형태로 만들어둬야 함
또한 action="/servo_control"로 해두면, 해당 주소에서 변수를 요청해야 값을 넘겨줌
복잡한 사이트에서 혼동을 방지하기 위한 것(사용자1용 페이지에서 사용자 2의 변수값을 요구할 수 없음)
아래 두개는 버튼으로 각각 현재각도+10, -10을 해주는 것
같은 함수를 사용하기 때문에 주소를 따로 나누지 않아도 됨
-->
<form method="GET" action="/servo_control">
<input type="range" min="0" max="180" name="deg" value={{deg}} onchange="this.form.submit()"/>
</form>
<a href="{{ url_for('servo_control', deg=deg+10) }}"><input type="button" value="+10" ></a>
<a href="{{ url_for('servo_control', deg=deg-10) }}"><input type="button" value="-10" ></a>
각도 : {{deg}}
<hr>
</div>
</body>
</html>
서보 모터
servoMotor.html

## Slide 41
추가할 내용

## Slide 42
Reference
거침없이 배우는 라즈베리 파이 개정판, 에벤 업튼, 가레스 할퍼크리, 유하영, 전우영, 지앤선
라즈베리파이 시작하기, 매트 리처드슨, 숀 윌리스, 배장열, Jpub
아두이노처럼 사용하는 라즈베리 파이3 직접 코딩하기, 서민우 외 4, 앤써북
라즈베리 파일 활용백서:실전 프로젝트 20, 이재상, 표윤석, 비제이퍼블릭
IoT SMART PIONEER LIGHT를 이용한 클라우딩 서비스 활용, 한백전자 기술연구소, 한백
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/98930/unable-to-open-device-dev-spi
https://wikidocs.net/78004
https://blog.naver.com/emperonics/221859037718
gpiozero 라이브러리 공식 메뉴얼: https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/index.html
FLASK 공식 문서: https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/
라즈베리파이 공식 매뉴얼:
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/python-web-server-with-flask
http://mattrichardson.com/Raspberry-Pi-Flask/index.html
https://towardsdatascience.com/python-webserver-with-flask-and-raspberry-pi-398423cc6f5d
공대 선배
https://www.youtube.com/watch?v=VmVXtCIok8I&list=PLgkpDfSY2Bewnms4KAkH0HXjaEOJ676b-